Digitale Signalprozessor Matrix mit 8 Ein und 8 Ausgängen

Frei konfigurierbare leistungsstarke Digitale Signal Prozessor Matrix der BlueBridge Serie  mit 8 Mic/Line Eingängen und 8 Line Ausgängen, für unterschiedlichste Installationen wie Medienräume, Konferenzräume, Kirchenbeschallungen, Hotel, und Gastronomie und Sportstätten.

Es steht eine Vielzahl von DSP-Funktionen wie Standard-Mischer, Gain Sharing Automatik-Mischer, Gated Automatik-Mischer, Pegelanzeige, Expander, Compressoren, Limiter, Delays, EQs, Duckers, Pegelkontrolle, Filter und viele andere Möglichkeiten zur Verfügung.

Ultra-rauscharme Eingangsvorverstärker

Alle Eingänge MIC / LINE umschaltbar mit 48 V Phantomspeisung

TCP/IP steuerbar (Third Party)

Übergangsloses automatisches Mischen in den Koppelpunkten

Simultanes Steuern an den verschiedenen Schnittstellen

Sehr geringe Latenzzeit (synchronisiert)

Drag and Drop Konfigurationssoftware

DSP Module

EQ: Parametrisch, grafisch, Anti Feedback

Crossover: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel, 6 bis 48 dB / Oktave

Filter: Hochpass, Tiefpass, Allpass

Delay:10 ms – 2 s

Mischer: Gain Sharing Automixer, Gating Automixer, Matrixmixer, Standardmixer

Generatoren: Sinus, White Noise, Pink Noise

Dynamische Funktionen: Compressor, Limiter, Ducker, Expander

Anzeigen: RMS

Logische Funktionen:	 AND, OR, NOT, NAND, NOR, Flip Flop

Ein- und Ausgänge

Eingangs Impedanz: >10k Ohms

Ausgangs Impedanz: 50 Ohms

Maximum Ausgangs Level: +20dBu

Gain:- 40 dB bis + 15 dB in 0,25 dB Schritten einstellbar

Typ: Elektronisch symmetriert

Audio Performance

Frequenzgang: +/- 0.1dB (20 Hz bis 20kHz)

Dynamic Range: 110 dB Typ (ungewichtet)

CMMR: >100dB (50 bis 10kHz)

Übersprechen: < -100dB

Verzerrungen: 0.002% (1kHz @ +4dBu)

Digital Audio Performance

Processor (DSP): 40-Bit Floating Point

Sampling Rate: 48kHz

Analoge Wandlung: 24-bit

Systembedingte Latenz: max 3ms

Frontanzeigen

LEDs für Eingänge und Ausgänge:

Eine pro Kanal, mehrfarbig

Signal LED: grün

Peak LED: rot, -3 dB vor Clipping

Anschlüsse auf der Rückseite

Analog Eingang Phoenix 3,5mm

Analog Ausgang Phoenix 3,5mm

4 x Logik In/ 2 x Relais Out Phoenix 3,5mm

Ethernet: Standard CAT-5

Power: Standard IEC Buchse

Allgemein

Spannungsversorgung: 90-240 V AC (50/60Hz)

Masse: 483x44x229mm (19", 1HE)

Gewicht: 3,25 Kg

Die frei konfigurierbare Plattform wird via Ethernet mit der mitgelieferten Software über den PC programmiert und gesteuert.

Bis zu 70 Presets können abgespeichert werden und über die Logikeingänge oder aber über TCP/IP geladen werden.

Ergänzend  besteht die Möglichkeit über das offene Protokoll alle Module per Crestron, AMX etc. anzusteuern.

Fabrikat: MediasPro AtlasSound

Typ: BlueBridge BB-88