# inout Panelplayer

kompaktes digitales MP3 Abspielgerät für den Einsatz in Installationen, auch in interaktiven Bereichen wie Museen, Erlebnisparks, Einkaufszentren etc.

Die Audiosignale werden auf Secure Digital (SD) oder MultiMedia Card (MMC) Speicherkarten abgespeichert.

Speicherkarten bis zu einer Größe von 2 Gbyte werden unterstützt (Speicherung von Durchsagen / Signalen von bis zu über 16 Stunden, vergleichbar mit CD-Qualität).

Die Speicherkarte wird auf der Oberseite des Gehäuses in den zugehörigen Slot installiert.

4 Taster auf der Oberseite zur intuitiven Steuerung der Audiosignale: START, STOP, SKIP FORWARD, SKIP BACKWARD

2 frontseitige Status-LEDs: PLAY (grün), POWER (rot)

Sofortiger Zugriff auf die Audioinhalte ohne Verzögerung.

Die Speicherung / Programmierung erfolgt extern an einem

PC mit der zugehörigen und beiliegenden Software und einem Speicherkarten-Lesegerät. Das Abspielgerät benötigt keinerlei Software.

Eingang für eine externe Stereo-Audioquelle (z.B. CD-Player)

Integrierter Audio-Mixer.

Stereo-Line-Out zum Anschluss eines Leistungsverstärkers.

Integrierter Stereo-Verstärker (2x 20W, 4 Ohm; auch mono/bridged) zum direkten Anschluss externer Lautsprecher

Integrierter Audio-Limiter.

REMOTE Anschluss zur Fernbedienung der Speicherkarte und der Bedientasten

8 frei konfigurierbare Eingänge für Infrarotbewegungs- und Berührungssensoren, binäre Kodierung von bis zu 255 abrufbaren Audiosignalen.

RS 485 serielle Schnittstelle.

V-Link zu einem zweiten Panelplayer (Master/Slave).

Weitere Funktionen, die programmiert werden können, sind:

Eingangs- und Ausgangspegel

Audio-Mixer, Lautstärke und Blenden von Hintergrundmusik,

Audiospots (Durchsage, Werbeclip etc.) und externer Quelle Klangregelung

zeitgesteuerte entprellte logische Eingänge

Wiederholungsmodus / unendliche Wiedergabe (Loop)

Pegel für gehörrichtige Lautstärke (Loudness)

Ansprechdauer der automatischen Lautstärkeregelung

Ansprechdauer der automatischen Wiedergabe bei nicht aktivierten Sensoren

Ansprechdauer bei Aktivierung durch die Sensoren

Zeitgesteuerte Wiedergabe programmierter Sequenzen (max. 8 Audiofiles, max. 1h Dauer)

Spannungsversorgung 12-15V AC oder 12-24V DC.

Lieferung inkl. Speicherkarte und Software.

Robustes und kompaktes Gehäuse zur Montage an DIN-Hutschienen .

Abmessungen: 102x102x18 mm

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB)

THD: < 0,1 %

Störabstand: > 90 dB

Unterstützte MP3 Formate: MPEG 1 Layer 3 (64 bis 160 Kbps)