inout DA 250-P Leistungsverstärker

Klasse-D-Leistungsverstärker mit zwei niederohmigen Verstärkerkanälen

Getaktetes Netzteil mit Power Factor Correction

Lüfterlos

Verstärkerausgangsleistung: 2 x 50 W / 4 Ohm nach FTC (20 Hz bis 20 kHz bei 0,1 % THD+N)

Leistung Brücke (0,1 % THD+N): 1x 100 Watt @ 8 Ohm

Übertragungsbereich 20 Hz bis 20 kHz; +0, -3 dB

Signalrauschabstand: 100 dB

Klirrfaktor: 0,05 %

Eingangsempfindlichkeit: -22 dBU / -5 dBu

Eingangsspannung maximal: 22 dBu

Eingangsimpedanz: 10 kOhm

Dynamikbereich: 100 dB

Integrierte elektronische Schutzschaltungen gegen thermische Überlast, DC-Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, HF-Einstrahlung

Schaltbar für Brückenbetrieb

Schaltbarer Hochpassfilter 2. Ordnung (12 dB Octave) mit 30, 100 und 160 Hz

Über Kontakt schaltbarer AUX Audioeingang

Über Kontakt schaltbare Stummschaltung der Verstärkerkanäle

2 Regler versenkt per Schraubenzieher einstellbar für Eingangsverstärkung je Kanal

Getrennte LED-Statusanzeige für POWER, SIGNAL, PEAK, FAULT, AUX IN, MUTE

Sämtliche Audio- und Steuerungsein- und -ausgänge auf PHOENIX-Klemmen (abnehmbar)

Integrierter RS485-Datenport zur Steuerung und Überwachung per Interface

Störmeldekontakt mit zusätzlichem Open-Collector-Ausgang

VCA Lautstärkeregelung für jeden Kanal

Stromsparmodus (Standby) bei Inaktivität (einstellbare Zeitspanne)

Abmessungen: (H x B x T) 109 x 141  x 41,5 mm, robustes Stahlgehäuse

Gewicht: 640 g

Fabrikat: inout

Typ: DA 250-P