# inout DINplayer

Kompaktes digitales MP3-Abspielgerät für den Einsatz in Installationen.

Die Audiosignale werden auf einer Flash Speicherkarte (MMC oder SD) abgespeichert, Karten bis zu einer Größe von 2 GByte werden unterstützt (Speicherung von Durchsagen / Signalen von ca. 14 Stunden, vergleichbar mit CD-Qualität).

Die Speicherung / Programmierung erfolgt extern an einem PC mit der zugehörigen Software und einem Lesegerät  für Speicherkarten. Das Abspielgerät benötigt keinerlei Software.

Die Speicherkarte wird frontseitig in den zugehörigen Slot installiert.

4 frontseitige Taster zur intuitiven Steuerung der Audiosignale: START, STOP, SKIP FORWARD, SKIP BACKWARD.

2 frontseitige Status-LEDs: PLAY (grün), POWER (rot).

Sofortiger Zugriff auf die Audioinhalte ohne Verzögerung.

6 logische Eingänge zur direkten Auslösung von 6 Audiosignalen z.B. durch Berührungs- und Bewegungssensoren oder Zeitsteuerung. Durch die binäre Kodierung der logischen Eingänge können bis zu 63 unterschiedliche Durchsagen / Signale abgerufen werden.

1 logischer Ausgang, wird bei Aktivierung einer Audiodatei automatisch geschaltet.

Weitere programmierbare Funktionen sind:

Ausgangspegel

Klangregelung

zeitgesteuerte entprellte logische Eingänge

Wiederholungsmodus / unendliche Wiedergabe (Loop)

Pegel für gehörrichtige Lautstärke (Loudness)

Eingebauter Mono-Leistungsverstärker 20 W (4 Ohm) zum direkten Anschluss eines Lautsprechers.

Anschlüsse für einen Stereo-Leistungsverstärker.

RS 485 serielle Schnittstelle.

Spannungsversorgung 12 bis 24V DC.

Lieferung inkl. SD Karte und Software.

Rückseitige Klammern zum Anbringen an Standard-Hutschiene.

Abmessungen: 90x58x36 mm (entspricht 2 TE eines DIN-Hutschienenmoduls).

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB)

THD: < 0,1 %

Störabstand: > 90 dB

Unterstützte MP3 Formate: MPEG 1 Layer 3 (64 bis 192 Kbps)